# Opis Przedmiotu Zamówienia

| LP | Minimalne wymagania techniczno-użytkowe |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Wykonawca dostarczy na dzień odbioru końcowego ważne świadectwa dopuszczenia, na pojazd oraz te elementy wyposażenia, dla których świadectwo jest wymagane. |
|  | Pojazd musi spełniać: Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z: Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy; Rozporządzeniami Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1421); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zm.), |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |
|  | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie świetlno-sygnalizacyjne, na dachu kabiny zamontowana belka świetlna o wysokości samej belki max. 60mm, i długości w przedziale 1750-1800mm, z 4 modułami narożnymi LED i 4 modułami przednimi, klasy Code3 TR21 lub równoważna. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze stali nierdzewnej. |
|  | Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu, wbudowane w poszycie narożne zabudowy. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu na narożnej części przy wlocie powietrza. Dodatkowo po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie zamontowane na bokach zabudowy. |
|  | Urządzenie akustyczne klasy Federal Signal PA-300 lub równoważne powinno posiadać min. 3 modulowane tony oraz głośnik o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne winno również umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |
|  | Dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem z miejsca kierowcy klasy Grover Emergency Horn 1510 lub równoważny o podobnym brzmieniu. - Powinien być umieszczony z przodu pojazdu pod kabiną, skierowany w przód. Uruchamianie: za pomocą przycisku uruchamianego nogą z pozycji kierowcy (pod lewą nogą) - za pomocą przycisku znajdującego się na desce rozdzielczej, w centralnej jej części, - za pomocą klaksonu. Wszystkie przyciski podświetlane lub oświetlone. - Dodatkowy opisany przycisk do uruchamiania sygnałów pneumatycznych w przedziale autopompy |
|  | Z tyłu pojazdu fala świetlna (kolor pomarańczowy) sygnalizacyjna składająca się z min. 8 modułów lamp LED o „fali” w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, po dwie migające na przemian z możliwością zmiany prędkości oraz częstotliwości wyświetlania sygnału w Na tylnej ścianie zabudowy zamontowana fala świetlna LED Całość sygnalizacji świetlnej wykonana technologii LED. |
|  | Z przodu kabiny na atrapie zamontowana belka aluminiowa z czterema halogenami. |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Sprzęt dostarczony przez zamawiającego będzie montowany przed odbiorem samochodu. |
|  | Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Numer ten ma zostać umieszczony na drzwiach kabiny załogowej, na dachu (o wielkości umożliwiającej odczytanie z pokładu śmigłowca) oraz z tyłu zabudowy. |
|  | Pojazd musi zostać oznakowany logiem jednostki OSP Sława. Logo ma zostać umieszczone na przednich drzwiach kabiny, po obu stronach oraz z tyłu na zabudowie. Pojazd oznaczony informacją o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, według ogólnie przyjętego wzoru. |
| II. Podwozie z kabiną |
|  | Podwozie samochodu 4x4 z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, o mocy minimum 300 KM spełniającym wymogi normy EURO 6 w Silnik i podwozie tego samego producenta. Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. Do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie producenta dotyczące biopaliw. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kserokopię takiego dokumentu. |
|  | Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość 8100 mm - szerokość 2550 mm - wysokość 3200 mm Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. Na zewnętrznych krawędziach podestów zamontowane migające oświetlenie (żółte lub pomarańczowe), ostrzegawcze w technologii LED (dwa punkty świetlne na każdym podeście). Zapalenie się lamp ostrzegawczych musi odbywać się automatycznie po rozłożeniu podestu. Dodatkowo na wszystkich krawędziach oznakowanie taśmą ostrzegawczą odblaskową trzeciej generacji. |
|  | Stały napęd 4 x 4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji |
|  | Manualna skrzynia biegów o ilości przełożeń 8+1. |
|  | Kabina fabrycznie nowa czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Zawieszenie kabiny powietrzne. Kabina wyposażona w: -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - rozkładana półka przed siedzeniem dowódcy do czytania mapy oraz sporządzenia dokumentacji o formacie min. A4, -gniazdo zasilające 12V i 24V rozłączane po wyłączeniu głównego wyłącznika prądu, -gniazdo 12V ze stałym napięciem przy wyłączonym głównym wyłączniku prądu, -fabryczny układ klimatyzacji kabiny, -niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, -4 szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne, -światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi, -poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, -półkę kabinową na sprzęt podręczny zamontowaną w tylnej części kabiny szafka kabinowa dopasowana do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji oraz mocowanie pod walizkę z kamerą termowizyjną posiadaną przez zamawiającego od strony dowódcy i kierowcy, -podświetlenie klamek wewnętrznych, -radiotelefon samochodowy cyfrowy wraz z instalacją głośnikową (głośnomówiącą) o mocy 1-25W, min. 255 kanałowy i dostęp pomiędzy kanałami 12,5 kHz, -6 przenośnych radiotelefonów cyfrowych z ładowarkami, opcjonalny zintegrowany system GPS, a ponadto przesyłanie dźwięku i danych w systemie Bluetooth, spełniają normę IP57 (odporność na zanurzenie w wodzie) oraz posiadają certyfikat iskrobezpieczeństwa FM o mocy 1-5 W. Dodatkowo do radiotelefonu mikrofono-głośnik 2 sztuki, adekwatny do modelu w/w radiotelefonów. Radiotelefon samochody jak i przenośne radiotelefony opisane powyżej powinny w 100% spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Antena powinna być wyposażona w sprężynę amortyzującą promiennik, zabezpieczającą przed uszkodzeniem podczas kontaktu z przeszkodą -4 sztuki kątowych latarek wraz z ładowarkami SURVIVOR LED Ex-ATEX lub innych o podobnych parametrach ładowalnych w wykonaniu przeciwwybuchowym. 2 tryby świecenia: wysoki i niski oraz tryb pulsacyjny (światło awaryjne). Światło 175 lm/ 36 000 -2 latarki Volcan Fire LED Ex-Atex lub równorzędne o podobnych parametrach. Umiejscowienie radiotelefonów latarek wraz z ładowarkami do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia przez wykonawcę. -Radioodtwarzacz CD/MP3 wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami w przedniej części kabiny i dwa głośniki w tylnej części kabiny. |
|  | Zamontować deskę ratowniczą oraz przewidzieć miejsce na nosze podbierakowe w przedziale kabinowym ratowników , umiejscowienie uchwytu do konsultacji z zamawiającym. |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. - Fotel dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. - Aparat powietrzny dla kierowcy i dowódcy należy zamontować na stelażu w zabudowie pożarniczej umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatu, bez zdejmowania ze stelaża. - Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów różnych producentów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie, moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). |
|  | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami oraz gniazdo przyłączeniowe do powietrza. Gniazda umieszczone po lewej stronie pojazdu. Wtyczka z systemem samo wypinającym się podczas włączenia zapłonu. |
|  | Pojazd wyposażony w szybkozłącze do napełniania instalacji pneumatycznej z zewnętrznego źródła. |
|  | W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopomp. Obsada kanałowa o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy -sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, -sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, -główny wyłącznik oświetlenia skrytek, -sygnalizacja informująca o otwartym podeście lub skrytce ze wskazaniem na konkretny element, -przycisk załączania przystawki autopompy, -sterowanie zraszaczami, przycisk podświetlany, -sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy -kontrolka włączenia przystawki odbioru mocy, przycisk włączenia przystawki powinien być w innym kolorze niż pozostałe (preferowany kolor czerwony), -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, -wskaźnik niskiego ciśnienia, -panel sterowania falą świetlną, Zamontować wyświetlacz w kabinie pojazdu informujący o pracy autopompy, stanie wody w zbiorniku i środka pianotwórczego |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB. Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem zamontowanym w kabinie. |
|  | Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm. |
|  | Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250 mm. |
|  | Kolor: -elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), -błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, -kabina, zabudowa – RAL 3000, -żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |
|  | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu wynosi 89 km/h. |
|  | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta pojazdu a masą rzeczywistą całkowitą przekracza 10 %. |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |
|  | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami. |
|  | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu są zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25ºC ÷ +50ºC. |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min (150 litrów) zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy. |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |
|  | Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) o nośności do stosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe –nie przewiduje się stałego mocowania w pojeździe (bieżnik jak dla opon kół przednich). Wyklucza się możliwość przewożenia kola na dachu pojazdu. Klucz do kół ze wspomaganiem (wewnętrzną przekładnią planetarną). |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |
|  | Dodatkowy hak do ciągnięcia przyczep lekkich, kompatybilny z zaczepem przyczepki posiadanej przez zamawiającego. Wyprowadzone gniazdo elektryczne 12/24V z tyłu pojazdu kompatybilne ze złączem oraz instalacją przyczepki posiadanej przez zamawiającego. |
|  | Samochód wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zamontowaną z przodu pojazdu o sile uciągu 8 t z lina o długości min 25m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania za pomocą przewodowego pulpitu sterowniczego. Długość przewodu sterownika wyciągarki min. 10 m. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umiejscowione z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Wyposażona w rolkową prowadnicę liny oraz w kompozytową osłonę zabezpieczającą urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |
|  | Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania monitorującą strefę „martwą” niewidoczną z siedziska kierowcy. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor min. 7” przekazujący obraz zamontowany w kabinie kierowcy zintegrowany również z nawigacją samochodową. Kamera musi umożliwiać obserwację również w porze nocnej. Kamera musi być automatycznie uaktywniana w momencie wrzucenia biegu wstecznego oraz manualnie w każdym momencie, włączana przez kierowcę. Umiejscowienie monitora dogodnie do obsługi przez kierowcę. |
|  | Wideorejestrator jazdy, zamontowany w kabinie kierowcy (miejsce i sposób mocowania do ustalenia z zamawiającym). Parametry: -dotykowy ekran min. 2,5”, -nagrania w rozdzielczości Extreme HD 2304x1926 1296p Full HD/30 fps, -technologia kompresji obrazu H.264, -datownik, -tryb nocny, -wbudowany moduł WiFi i GPS, -kąt widzenia 130 stopni, -obiektyw z przesłoną min f1.8, -sensor przeciążeniowy, -możliwość robienia zdjęć, -automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, -obsługa kart: microSD, micro SDHC- z urządzeniem dostarczyć kartę micriSDHC 64GB. |
| III. Zabudowa Pożarnicza |
|  | Zabudowa wykonana w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję, ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej lub aluminium z klejonymi poszyciami z anodowanej blachy aluminiowej. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka maskująca. |
|  | Pojazd na zabudowie musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Z tyłu pojazdu powinno umieszczone być dodatkowe oznakowanie wykonane z taśmy odblaskowej 3 generacji. Sposób umieszczenia powinien być skonsultowany z zamawiającym w czasie wykonania zabudowy. |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową stanowiącą jednolitą płaszczyznę z powierzchnią boczną zabudowy z zamontowanymi lampami roboczymi. Oświetlenie dachu LED włączane z przedziału tylnego i kabiny kierowcy (załączane razem z oświetleniem pola pracy). |
|  | Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie obustronne wykonane w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |
|  | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy, w technologii LED. Dodatkowe lampy LED doświetlające pole pracy pomiędzy drzwiami załogi a drzwiami przednimi. Tylne oświetlenie pola pracy, światła pola pracy w dolnej części zabudowy. |
|  | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
|  | Zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada właz rewizyjny. |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - zintegrowany ze zbiornikiem wody, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, - pompa elektryczna dostarczona wraz z pojazdem |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowym i posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. |
|  | Autopompa dwuzakresowa firmy wydajności min. 3000 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |
|  | Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny i ręczny. |
|  | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła. |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4, po dwie z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części zabudowy, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszającej. |
|  | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu. |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: -z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, -z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr niskiego ciśnienia, - manowakuometr, - dwa manometry niskiego ciśnienia na zasilaniu (lewa i prawa strona mierzące ciśnienie przed zaworem odcinającym), - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - przycisk do uruchomienia silnika pojazdu, - wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - włącznik sygnału pneumatycznego,( jak jest taka możliwość ) - przycisk automatycznego zwolnienia obrotów silnika do obrotów jałowych, - licznik motogodzin pracy autopompy, |
|  | Możliwość uruchomienia silnika z przedziału autopompy, powinno to być możliwe jedynie dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |
|  | Dwie nasady tłoczne 75 i jedna zasilająca 75 po obu stronach pojazdu usytuowane w tylnej części zabudowy. Nasady zasilające wyposażone w pneumatyczny zawór odcinający przy pełnym napełnieniu zbiornika, uniemożliwiający wypływ wody pod samochód. Dopełnienie zbiornika ma odbywać się przy wciśnięciu odpowiedniego przycisku na panelu sterowania autopompą. Z tyłu pojazdu dwie nasady ssawne 110. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników. |
|  | Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |
|  | Zawory układu wodno – pianowego kulowe z dławicami. Sterowanie ręczne z wyjątkiem zaworu zasilania z sieci hydrantowej. Dopuszcza się zainstalowanie przepustnicy jako zaworu głównego. W przypadku braku technicznych możliwości dopuszcza się wykonanie innego sterowania zaworami. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |
|  | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej (wydłużenie żywotności autopompy). |
|  | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej (wydłużenie żywotności autopompy). |
|  | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |
|  | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe DWP24 o regulowanej wydajności 800÷3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. Działko posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu. Działko wysuwane hydraulicznie do pozycji roboczej. Działko po złożeniu nie może przekroczyć wysokości 3,20 m od podłoża, na którym stoi pojazd. |
|  | I Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 6,5 m mierzonej od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360° i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stale w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED o łącznej mocy strumieni a świetlnego min. 300 00 Im, z systemem optycznym do oświetlenia dalekosiężnego , szerokokątnego i pod masztem. Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V oraz możliwością zasilania z zamontowanego w zabudowie pożarniczej agregatu prądotwórczego. Stopień ochrony najaśnic min. IP 67. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika - pilota na przewodzie. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kont rolka wysuniętego masztu w kabinie . S topień ochrony masztu min. IP 55 |
|  | W jednej ze skrytek zainstalowane zasobniki metalowe na mydło i ręczniki papierowe, kranik umożliwiający podanie wody do celów sanitarnych oraz przewód pneumatyczny spiralny o długości 10 m z zakończeniem pozwalającym podłączenie pistoletu pneumatycznego. |
|  | W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu sprzętu dostarczonego lub wskazanego przez użytkownika w pkt. IV, wykonać oraz zamontować uchwyty do zamocowania. Rozmieszczenie sprzętu wykonane zgodnie z życzeniem użytkownika, ustalone przed odbiorem pojazdu. Sprzęt rozmieszczony z zachowaniem zasad ergonomii. typu pojazdów. Pojazd wyposażony w jedną szufladę wysuwną poziomą i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz skrzynię dachową. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. |
|  | Mocowanie drabiny ratowniczej wysuwanej dwuprzęsłowej z podporami na dachu na sterowanej elektrycznie windzie ułatwiającej zdejmowanie jej bez wchodzenia na dach lub innym rozwiązaniem zaproponowanym przez wykonawcę uzgodnionym w fazie projektowania. Dostarczona wraz z samochodem drabina wysuwna 10m. |
|  | Samochód musi być wyposażony w instalację zraszająca do ograniczenia stref skażeń lub do celów- gaśniczych. Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷ 100 dcm³/min. przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Zawór główny (klapowy) otwierany również z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia sprzętowa wyposażona w: 3 szt. pożarniczych węży ssawnych 110, o długości 2500mm, smok pływający oraz 4 szt. tłumic, 2 kpl. mostków przejazdowych, zamykana oraz posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED. Uzgodnienia zamawiającym |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia sprzętowa o wymiarach w przybliżeniu 1800x900x270 mm, zamykana oraz posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED. Skrzynia wyposażona w: -łopaty hartowane z głowicą prostą, trzonek pokryty PCV – 2 sztuki, -szpadle proste z hartowaną głowicą, trzonek pokryty PCV– 4 sztuki, -szufla – 1 sztuka, -bosak lekki z drzewcem długość dopasowana do wielkości skrzyni ładunkowej – 1 sztuka, -bosak ciężki z drzewcem długość dopasowana do wielkości skrzyni ładunkowej – 1 sztuka, -bosak sufitowy długość dopasowana do wielkości skrzyni ładunkowej – 1 sztuka, -widły z wygiętym stalowym trzonkiem – 2 sztuki. Szczotka uliczna o szerokości z twardym włosiem min 60cm sztuk 2. |
|  | Wielkości skrzyń ładunkowych możliwych do zamontowania na dachu pojazdu oraz ich ilość i pojemość ładunkowa na sprzęt wymieniony w punktach 39 i 40 do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowania w celu dopasowania propozycji wykonania przez producenta. |
|  | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |
|  | Na zabudowie pojazdu wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w technologii LED po obu stronach pojazdu. |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającego, na koszt wykonawcy. |
| IV. Wykaz sprzętu zakupionego przez zamawiającego, dla którego należy przewidzieć miejsce i wykonać mocowania, szczegóły techniczne dotyczące instalacji sprzętu. Sprzęt zostanie dostarczony przez zamawiającego w uzgodnionym etapie realizacji zamówienia z wykonawcą. |
|  | Aparat powietrzny nadciśnieniowy na sprężone powietrze z butlą kompozytową o pojemności 6,9l/300 bar, maską panoramiczną (maski w pojemnikach z tworzywa sztucznego) i sygnalizatorem bezruchu. MSA AIR MAX EXTREME lub równorzędne o identycznych parametrach. | kpl | 4 |
| Umieszczone w kabinie, jeden dla kierowcy i dowódcy w zabudowie, na stelażu umożliwiającym założenie go bezpośrednio na plecy z poziomu gruntu. |
|  | Wspornik LRS-C | Szt. | 1 |
|  | Wąż tłoczny Ø75/20 z łącznikami, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa) lub równorzędny o podobnych parametrach | Szt. | 10 |
|  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA stock 52 Wąż tłoczny Ø42/20 z łącznikami stock 52, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa) lub równorzędny o podobnych parametrach | Szt. | 10 |
|  | Wąż ssawny 110/2,5 m | Szt. | 3 |
| Węże umieszczone w korytkach zabezpieczonych przed wysunięciem z wykorzystaniem taśmy. Taśma powinna być innego koloru dla każdego rozmiaru węży tłocznych. Dodatkowo taśma powinna być oznaczona literą odpowiadającą rodzajowi łącznika. |
| Węże tłoczne 42 i 75 powinny być umieszczone po jednej stronie pojazdu w sąsiednich skrytkach. Węże tłoczne 75 powinny być umieszczone jak najniżej w skrytce. |
|  | Przełącznik 110/75 |  | 2 |
|  | Przełącznik 75/52 |  | 4 |
|  | Przełącznik 52/25 |  | 1 |
|  | Rozdzielacz K-75/52-75-52 |  | 1 |
|  | Zbieracz 2x75/110 |  | 1 |
|  | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 |  | 1 |
|  | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 |  | 1 |
|  | Łącznik kątowy 52 |  | 1 |
|  | Łącznik kątowy 75 |  | 1 |
|  | Prądownica wodna PW 75 -Prądownica RB 102 NFPA lub równorzędna o podobnych parametrach |  | 1 |
|  | Prądownica wodna typu turbo PWT 52- Prądownica RB 101 EN lub równorzędny o podobnych parametrach |  | 2 |
|  | Prądownice wodne turbo powinny być umieszczone w korytkach z możliwością łatwego dostępu. Nie wyżej niż 195 cm od powierzchni podłoża. Prądownice proste mogą być umieszczone na ścianie. |
|  | Prądownica pianowa PP 2- Prądownica pianowa S - 2 (PP-2) lub równorzędna o podobnych parametrach |  | 1 |
|  | Prądownica pianowa PP 4 -Prądownica pianowa S - 4 (PP-4) lub równorzędna o podobnych parametrach |  | 1 |
|  | Wytwornica pianowa WP 400 z zaworem |  | 1 |
|  | Wytwornica pianowa WP 200 z zaworem |  | 1 |
|  | Smok pływający AMPHIBIO |  | 1 |
|  | Wąż do poboru środka z zewnątrz |  | 1 |
|  | Stojak hydrantowy B/BB 2 x Ø 75 1030 x 330 x 126 |  | 1 |
|  | Klucz do hydrantów podziemnych |  | 1 |
|  | Klucz do hydrantów nadziemnych wielofunkcyjny |  | 1 |
|  | Klucz do łączników |  | 2 |
|  | Klucz do pokryw studzienek |  | 2 |
|  | Myjka do węży 110,75,52 |  | 1 |
|  | Zasysacz liniowy Z-8 |  | 1 |
|  | Wysysacz |  | 1 |
|  | Wanna wychwytana składana |  | 1 |
|  | Linka asekuracyjna do linii ssawnych |  | 1 |
|  | Zestaw poduszek wysokociśnieniowych | kpl | 1 |
|  | Siodełko wężowe |  | 2 |
|  | Linka strażacka ratownicza 20m |  | 1 |
|  | Linka strażacka ratownicza 30m |  | 1 |
|  | Pilarka ratownicza o mocy min 4,4 kW, Stihl MS 461 R lub równorzędna o podobnych parametrach |  | 1 |
|  | Zwijadło do węży |  | 1 |
|  | Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym o mocy min. 4,4 KM, wyposażona w tarczę tnącą o średnicy 350 mm do zastosowań uniwersalnych wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton -min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) Stihl TS 420 lub równorzędna o podobnych parametrach | kpl | 1 |
|  | Detektor mobilny do amoniaku |  | 1 |
|  | Detektor prądu przemiennego AC HotStick lub równorzędny o podobnych parametrach | szt | 1 |
|  | Detektor wielogazowy ALTAIR 4X który mierzy O2, H2S, CO i gazy palne lub równorzędny o podobnych parametrach. Trwała obudowa zapewniająca odpornością na upadek na podłoże betonowe z wysokości 6 m. Z dużymi przyciskami i wyświetlaczem o wysokim kontraście. | szt | 1 |
|  | Pilarka ratownicza M18 | Kpl. | 1 |
|  | Wspornik LRS120 | Szt. | 1 |
| Zestaw narzędzi hydraulicznych elektrycznych zasilanych akumulatorowo w skład zestawu wchodzą: nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, dodatkowe wyposażenie. Zestaw ten umiejscowiony po lewej stronie w skrytce zaraz za kabiną na tacy wysuwanej lub według rozwiązania technicznego zaproponowanego przez wykonawcę. Dodatkowy osprzęt do zestawu narzędzi umiejscowiony w niewielkiej odległości od umiejscowienia zestawu według ergonomii. |
|  | Elektryczne nożyce hydrauliczne Lukas eDRAULIC2 S 700 E2 Wymiary: dł. x szer. x wys.:953 x 295 x 255 mm Waga:22,8 kg | kpl | 1 |
|  | Elektryczny rozpieracz ramieniowy Lukas eDRAULIC2: SP 555 E2 | kpl | 1 |
|  | Elektryczny rozpieracz kolumnowy Lukas eDRAULIC2: R421 E2 E2 Długość w stanie złożonym: 597 mm Długość w stanie rozłożonym: 1347 mm Wymiary: szer. x wys.: 135 x 313 mm Waga ok.: 19 kg (bez akumulatora) | kpl | 1 |
|  | Zestaw 3 baterii Ładowarki do baterii szt. 2 Zasilacz do kontaktu szt.2 | kpl | 1 |
|  | Mata wielofunkcyjna dedykowana do serii narzędzi hydraulicznych | Szt. | 1 |
|  | Zestaw pokrowców ochronnych duży | kpl | 1 |
|  | AIR BAG 1 |  | 1 |
|  | AIR BAG 2 |  | 1 |
|  | Zestaw do wyważania drzwi HTS90/LSH4 | kpl | 1 |
|  | Zastaw do szybkiej stabilizacji SW350 |  | 4 |
|  | Podpora do stabilizacji STABILIFT |  | 2 |
|  | Uprząż asekuracyjna skill |  | 2 |
|  | Lanca gaśnicza 300mm z zaworem |  | 1 |
|  | Lanca gaśnicza 180mm z zaworem |  | 1 |
|  | Zestaw lanc | kpl | 1 |
|  | Pakiet wężowy | kpl | 1 |
|  | Zestaw interwencyjny SETOFIRONS | kpl | 1 |
|  | Turbopompa |  | 1 |
|  | Kamera termowizyjna |  | 1 |
|  | Drabina teleskopowa |  | 1 |
|  | Urządzenie PRT | kpl | 1 |
|  | Młot SLL-8-24 HM |  | 1 |
|  | Topór PAL-8 |  | 1 |
|  | LEADER STRIKE |  | 1 |
|  | Bosak dielektryczny LEADER teleskopowy |  | 1 |
|  | Młoto wiertarka makita DHR264PT4 | kpl | 1 |
| V. Wykaz sprzętu dostarczonego i zamontowanego przez wykonawcę w zabudowie pożarniczej, dla którego należy przewidzieć miejsce i wykonać mocowania szczegóły techniczne dotyczące instalacji sprzętu z zachowaniem ergonomii. |
|  | Drabina aluminiowa z podporami typ ZS-2100/3 | Szt. | 1 |
|  | Turbowentylator oddymiający RAMFAN Model EFC150 Wydajność 7,580 m3/h 4,6m z 1 zgięciem 90 stopni 5,404 m3/h Waga 25 kg Wymiary ( wys./dł./gł.) 48*46*32 cm Natężenie dźwięku 90.2dB@1m Silnik 1,5KM/1.1KW Prąd – rozruch 230V: 40A Praca 230V : 8A | Szt. | 1 |
|  | Hełm Rosenbauer Heros – Titan z kamerą termowizyjną Kolory: jaskrawy żółty Wyposażenie dodatkowe: -Adaptery zewnętrznego mocowania mase -Latarka LED Ex -Naklejki odblaskowe czerwone -Okulary/gogle przyciemniane -Przyłbica główna, pozłacana (zamiast standardowej) -Pełna osłona karku, model Holland -Kamera termowizyjna do Heros-titan | Szt. | 1 |
|  | Aparat powietrzny nadciśnieniowy na sprężone powietrze z butlą kompozytową o pojemności 6,9l/300 bar, maską panoramiczną (maski w pojemnikach z tworzywa sztucznego) i sygnalizatorem bezruchu. MSA AIR MAX EXTREME lub równorzędne o identycznych parametrach. | kpl | 2 |
| Umieszczone w zabudowie pożarniczej, jeden dla kierowcy i dowódcy w zabudowie, na stelażu umożliwiającym założenie go bezpośrednio na plecy z poziomu gruntu. |
|  | Butla kompozytowa do aparatu oddechowego o pojemności 6,9l/300 bar dopasowana do aparatów powietrznych przedstawionych w pkt. 1 wykazu - zapas Butle zapasowe umieszczone w skrytce wraz z aparatem ODO kierowcy i dowódcy w uchwytach zamocowanych na stałe, zabezpieczone przed przemieszczaniem się . Uzgodnienia zamawiającym | Szt. | 4 |
|  | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm | Szt. | 1 |
| 77. | Parawan rozkładany * Stelaż - kompozyt * Wodoodporność [mm]: 5000 * Cztery segmenty * Wymiary segmentu: 1,80 x 1,80 m z taśmami odblaskowymi i napisem Straż kolor czerwony * Wymiary po spakowaniu [cm] : 22 x 22 x 130 | kpl | 1 |
|  | Siekiera 1,5 kg z trzonkiem odpornym na złamania | Szt. | 1 |
|  | Gaśnica dla straży pożarnej proszkowa min. 6 kg | Szt. | 2 |
|  | Koc gaśniczy | Szt. | 1 |
|  | Sito kominowe | Szt. | 1 |
|  | Ubranie chemiczne lekkie | Szt. | 2 |
|  | Spodniobuty PROS MAX S5 | Szt. | 2 |
|  | Składany wózek posypowy do wszystkich standardowych rodzajów sorbentu o pojemności min. 65 l. Wymiary po złożeniu (wys. x szer. x dł.) 620 x 190 x 750 mm, EccoTarp SDC 03 lub równorzędna o podobnych parametrach | Szt. | 1 |
|  | Agregat prądotwórczy trójfazowy mocy min. 3,5 kW o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 23) Urządzenie wyposażony jest min. w jedno gniazdo trójfazowe 400V 16 A oraz dwa gniazda jednofazowe 230V 16 | Szt. | 1 |
|  | Motopompa pływająca Niagara mini | Szt. | 1 |
|  | Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) | kpl | 1 |
|  | Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) | kpl | 1 |
|  | Taśma ostrzegawcza (rolka – 500 m) | 2 | Szt. |
|  | Pachołek składany wys. 45 cm z wewnętrznym światełkiem ostrzegawczym | szt | 8 |
|  | Mostek przejazdowy Zestaw aluminiowych mostków przejazdowych Dönges lub równorzędna o podobnych parametrach | kpl | 1 |
|  | Wyciąg linowy 3200 kg | Szt. | 1 |
|  | Lampy błyskowe dwubakteryjne | Szt. | 4 |
|  | Zestaw 6 sztuk dysków sygnalizacyjnych M - Flare kolor niebieski, wersja akumulatorowa lub równoważne o podobnych parametrach 9 różnych trybów pracy Wyposażone w magnes do szybkiego i bezpiecznego mocowania Obudowa odporna na ochlapanie Odporne na wstrząsy Czas pracy w zależności od trybu nawet do 100 godzin Zasilane za pomocą akumulatora litowo – jonowego Średnica 10,5 cm Wysokość 3,5 cm Waga 230 g Temperatura pracy od -20° C do +57° C Rodzaj ładowania 12/24/230 V Zestaw zawierający walizkę transportową wraz z ładowarkami | 1 | kpl |
|  | Przewidzieć możliwość ładowania zestawu w miejscu przeznaczonym do przewożenia w/w zestawu dysków sygnalizacyjnych |
|  | Znak ostrzegawczy „wypadek drogowy” | szt | 2 |
|  | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) | szt | 2 |
|  | Megafon przenośny | Szt. | 1 |
|  | Peli model 9430 rals żółty plus plecak czarny do rals 9430 | kpl | 1 |
|  | Pirometr graficzny Flir TG 165 | Szt. | 1 |
|  | Zestaw ratowniczy R1 w plecaku Med Pack dla Straży Pożarnej Zestaw ratowniczy R1 powinien zawierać min. Poniżej wymienione wyposażenie , oraz inne ale zgodne z wytycznymi Komendanta Głównego PSP dot. Ratownictwa medycznego: Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, Zestaw ratunkowy rurek LTD Detektor CO2 Easy Cap II Ssak Res-Q-Vac mechaniczno-ręczny Maska silikonowa, dwuczęściowa nr 5 Maska silikonowa, dwuczęściowa nr 3 Worek samorozprężalny dla dorosłych RESCUE 7 Worek samorozprężalny dla dzieci Maska silikonowa, jednoczęściowa nr 2 Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac „S”DAR Reduktor Mediselect II O2, REN Maska do tlenoterapii dla dorosłych Maska do tlenoterapii dla dzieci Przewód tlenowy niezałamujący się 10,5mButla 2,7l Luxfer aluminiowa z zaworem Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dzieci Zestaw szyn Kramera w torbie transportowej Opatrunek indywidualny wodoszczelny typ W Kompres gazowy jałowy 9cm x 9cm Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m2 Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m2 Opaska opatrunkowa dziana 4m x 5cm Opaska opatrunkowa dziana 4m x 10cm Chusta trójkątna Opaska opatrunkowa elastyczna 5m x 10cm Opaska opatrunkowa elastyczna 5m x 12cm Siatka opatrunkowa Codoteks nr 2 (palec, dłoń) Siatka opatrunkowa Codoteks nr 3 (dłoń, stopa) Siatka opatrunkowa Codoteks nr 6 (głowa, ramię) Przylepiec z opatrunkiem 6cm x 1m Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m Zestaw opatrunków hydrożelowych Water Jel PSP Opatrunek wentylowy ACS Taktyczna opaska uciskowa CAT Aparat do płukania oka z bocznym odpływem Nożyczki do cięcia bandaży Medline Okulary ochronne 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250ml Folia izotermiczna BodyTerm Folia do przykrycia zwłok Worek foliowy na amputowane części ciała, z zamknięciem strunowym Płyn do dezynfekcji skóry AHD 2000 Rękawice nitrylowe Worki na odpady Plecak MED PACK PSP R1 z materiału codura odpornego na wilgoć Deska ortopedyczna Ultra Vue 18′ Stabilizator klockowy głowy Pasy z zapięciem karabińczykowym, kpl. 4 kolory | kpl | 1 |
| VI. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu |
|  | Dołączyć propozycję projektu pojazdu (rysunki poglądowe 7. wymiarami - boki, przód. tył oraz dach pojazdu) oraz propozycję rozmieszczenia sprzętu w pojeździe. |
|  | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz z dostarczonym wyposażeniem objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją. |
|  | Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika). |
|  | Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy. |
|  | Pojazd wyposażony w: klin pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą. |
|  | Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |
|  | Pojazd winien posiadać dokument potwierdzający, że badania techniczne dopuszczające do ruchu są ważne minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca zapewni ubezpieczenie samochodu w pełnym Zakresie tzn. OC, AC i NNW na okres 12 miesięcy od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu. |
|  | Przed dokonaniem odbioru Wykonawca w ramach ceny umowy, zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu i wyposażenia będącego przedmiotem umowy. Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia ponosi Wykonawca. |